Altium Designer 6.3 新功能教程

Altium Designer 6.3 包含许多新特征，增强了许多功能，有助于更快地设计出更好的产品。最新版本的增强，包含了Altium designer最先进的板级设计，FPGA设计和从外部设计系统的数据导入的增强性支持。

Altium Designer 6.3 新的增强功能在大部分主要领域都有巨大的提升，从基础的板级设计工具到与外部系统的交互式应用。本文章重点在PCB部分的新功能做一些详细介绍。

主要涉及内容有：

1．铺铜（多边形）管理系统

2．多边形的连接和速度

3．槽形和方形焊孔

4．PCB 走线切片

5．子网跳线特征

6．PCB选择工具

7．差分对交互式布线

1．铺铜（多边形）管理系统

最新“Polygon Manager”为面板上所有的多边形提供了一个强有力的重现和管理控制中心。

多边形管理不仅能快速浏览整个面板上的全部多边形，还有以下功能：

- 命名和重命名每个多边形

- 设定多边形的铺铜顺序

- 对选定多边形的特殊操作，如重新铺铜和隐藏（隐藏显示和关闭DRC检测）

- 对所选多边形增加和选定设计规则

练习：

- 打开一个PCB文档，如...\Altium Designer 6\examples\reference designs\4 port serial interfance.prjpcb, 打开其中的PCB 文档。

- 选择 place\polygon Pour...命令（或place polygon plane 图标），进入铺铜界面，分别在“connect to net“ 选项中选择“GND“和“－12V“绘制出两个多边形。如图1和图2：

图1

图2

3．由Tools\Polygon pours\Polygon manger 进入铺铜管理系统。如图3

图3

在“name“列，双击可以对多边形重新命名；“shelved“,“locked“ 等可以对所选的多边形进行相应设定；“Pour Order“框可以对多边形的铺铜顺序进行设定；“Ceate Connect Style Rule...“,“Ceate clearance rule...“ 可以对连接规则，间距规则进行设定。

2．多边形的连接

全面支持多边形（铺铜）和过孔之间的连接，可以直接连接或热连接。

练习：

1．在图3中，点击“Ceate Connect Style Rule...“进入连接设定界面：（如图4）

图4

3．槽形和方形焊孔

Altium designer 6.3 支持槽形和方形孔。槽形和方形焊孔在设计PCB的焊盘对话框中定义。

练习：

- 选择File\new\library\PCB library, 新建一PCB元件库，并命名保存。

- 在元件库界面下，选择Place\Pad放置一焊盘，双击焊盘，进入焊盘设定界面。图5

3．在“Hole information“栏可以设定圆孔，方孔和槽形孔。

4．“Plated“选项可以设定镀铜和不镀铜的焊盘。

图5

4．PCB 走线切片

该工具能加强Altium designer 对走线切片的编辑能力。走线切片为切断一根或多根走线提供了便捷的工具。可以切断当前层或全部层的一根或多根走线。

练习：（图6）

1．打开一个PCB，如...\Altium Designer 6\...\4 port serial interfance.prjpcb, 打开PCB 文档。

2．从Move/slice tracks子菜单（按M）激活走线切片功能，移动鼠标掠过画好的走线时，可以看到哪些走线被切断了。

3．按空格键切换切片角度，垂直/水平/45度

4．按TAB键可以配置切片属性

图6

5．子网跳线特征

对于以FPGA为基础的设计，一个显著的增强是把布线从PCB上移到了FPGA内部，可以布成板层更少，更简单，更便宜可靠的PCB。利用这用优势最好的方法就是使用交互式布线-对FPGA使用逃溢式布线，路由输入信号总线对准FPGA。一旦输入和输出的路由相互靠近时，就可以直接使用交互式布线，或FPGA逃溢式布线的自动引脚交换功能来重新整理连线，做好完成布线的准备。

使用新的子网跳线功能将不再需要手动连接很短的走线段。从Autoroute 菜单选择 Add Subnet Jumpers 命令，系统会自动检测小于特定长度的连线（水平，垂直，倾斜），然后自动以适当的线宽来完成布线。

然而，这种布线不都是在很简单，直接相连的情况下，有时你需要移走这些子网跳线，来重新调整FPGA的引脚输出和引脚互换，重新整理这些连线。使用Remove Subnet Jumper命令移走跳线，Add Subnet Jumpers命令重新建立。											图7

6．PCB选择工具

选择是编辑工具中的一个核心功能，在设计过程中会不停地使用。在PCB编辑器中新的选择工具大大简化了选择的过程。新的选择功能在 Selection 子菜单中（按S键显示）：

练习：

- 打开一个PCB，如...\Altium Designer 6\...\4 port serial interfance.prjpcb, 打开PCB 文档。

- Select Touching Rectangle- 任何接触到选择方框的目标都会选中

- Select Touching Line -任何接触到选择线的目标都会选中

- 按住shift键可以进行重复选择

图8

7．差分对交互式布线

差分对是现在处理高速信号完整性的首选方法。交互式差分对布线在Altium designer6.3中得到了加强：

练习：

- 新建一PCB工程，new/project/pcb project, 再在PCB工程中增加SCH和PCB文档。

- 在SHC文档中，放置元件和绘制差分对信号。如图10，差分对命名规则是名称相同，后缀分别标以_P和_N。再选择Place\directives\differential pairs, 放置差分对符号。

图10

- 把绘制完毕的原理图更新到PCB中。选择Place\differential pairs routing 命令就可以对差分对信号布线了。如图11

图11

- 在绘制过程中，按TAB键打开属性对话框，如图12。可以对线宽，过孔等规则进行设定。

图12

# Text boxes

2．在”connect Style” 栏可以设定连接模式，连接引脚的个数和连接角度等。