### Allegro中导出坐标文件的方法

2010-05-27 13:05:21|  分类： Allegro |  标签： |字号大中小 订阅

Allegro中导出坐标文件的方法
 Allegro 软件是 Cadence 公司出品的面向中高端企业用户的 PCB 设计软件，主要针对高速、高密度电路板设计，尤其在通讯等领域被广泛应用，目前最新版本号是 16.0。Allegro 软件导出坐标数据步骤：
 1） 用 Allegro 软件打开 PCB 设计文件。
 2） 设定原点和切换公制单位。选择菜单“Setup → Drawing Size…”，弹出如图 3 所示对话框，用户单位选择 millimeter，MOVE ORIGIN 栏中输入新原点位置相对于当前原点的坐标数据，然后按“OK”确定。
  
 图 3   Allegro 单位切换和原点设定
 3） 坐标文件导出。选择菜单“File → Export → Placement…”，弹出如图4 所示对话框，
 注意 Placement Origin 选择 Body Center，按“Export”按钮输出坐标数据。  
  
 图 4 Allegro 坐标输出对话框