# 实验十  电压比较器的安装与测试

- 实验目的

1．了解电压比较器的工作原理。

2．安装和测试四种典型的比较器电路：过零比较器、电平检测器、滞回比较器和窗口比较器。

- 预习要求

- 预习过零比较器、电平检测器、滞回比较器和窗口比较器的工作原理。

- 预习使用示波器测量信号波形和电压传输特性的方法。

三．实验原理

电压比较器的基本功能是能对两个输入电压的大小进行比较，判断出其中那一个比较大。比较的结果用输出电压的高和低来表示。电压比较器可以采用专用的集成比较器，也可以采用运算放大器组成。由集成运算放大器组成的比较器，其输出电平在最大输出电压的正极限值和负极限值之间摆动，当要和数字电路相连接时，必须增添附加电路，对它的输出电压采取箝位措施，使它的高低输出电平，满足数字电路逻辑电平的要求。

下面讨论几种常见的比较器电路。

基本过零比较器（零电平比较器）

过零比较器主要用来将输入信号与零电位进行比较，            +15V

以决定输出电压的极性。电路如图1所示：              ui      2        7

放大器接成开环形式，信号ui从反向端输入，同              µA741   6      uo

相端接地。当输入信号ui< 0时，输出电压uo为正极限          3       4

值UOM ；由于理想运放的电压增益Au →∞，故当输                (15V

入信号由小到大，达到 ui = 0 时，即 u (= u +  的时刻，

输出电压 uo 由正极限值 UOM  翻转到负极限值 (UOM。   图 1 反向输入过零比较器

当ui > 0时输出uo为负极限值 (UOM 。因此，输出翻转的临界条件是u + = u ( = 0。

# 即：        +UOM       ui < 0

# uo =                                                   （1）

# (UOM         ui > 0

# 其传输特性如图2（a）所示。所以通过该电路输出的电压值，就可以鉴别输入信号电压ui是大于零还是小于零，即可用做信号电压过零的检测器。

uo                                uo

+UOM                             +UOM

0         ui                       0         ui

-UOM                               -UOM

(a）理想运放（增益A→∞）          （b）实际运放（增益A≠∞）

图2 基本过零比较器的传输特性

对于实际运算放大器，由于其增益不是无    ui

限大，输入失调电压UOS不等于零，因此，输

出状态的转换不是突然的，其传输特性如图2      0                              t

（b）所示，存在线性区。

由以上工作原理可知，比较器中运放的反     uo

向输入端和同相输入端的电压不一定相等。     +UOM

假设输入信号ui为正弦波，在ui过零时，

比较器的输出就跳变一次，因此，uo为正、负      0                           t

相间的方波电压，如图 3 所示。

为了使输出电压有确定的数值并改善大信   (UOM

号时的传输特性，经常在比较器的输出端接上       图3  比较器的输入与输出波形

限幅器。如图4(a)所示。图中：R=1k(， DZ1、DZ2采用5229，UZ1 = UZ2 = 4.3V。

+15V                                          uo

ui   2       7                                               +UZ

µA741    6               uo

3         4       R

(15V                DZ1                        0        ui

DZ2

(UZ

(a)  接上限幅器的比较器                    （b）电压传输特性

图4

在图4（b）中：UZ = UZ2 + UD1，(UZ = UZ2 + UD1 。

此时：

# +UZ              ui < 0

uo =                                                   （2）

­UZ              ui > 0

- 任意电平比较器

- 差动型任意电平比较器

电路如图5（a）所示，输入信号ui加到反向                     +15V

输入端，在同相输入端加一个参考电压UREF，当          ui        2    7

输入电压ui小于参考电压UREF时，输出为+UOM，                  µA741    6  uo

当输入电压ui大于参考电压UREF时，输出为(UOM。        UREF       3      4

该电路的传输特性如图5（b）所示。                               (15V

# 即：                                                   （a）电路

# +UOM     ui < UREF

# uo =                             （3）                   uo

# (UOM      ui > UREF                                      +UOM

与零电平比较器一样，可以根据比较器输出

电压的极性来判断输入信号是大于UREF，还是小                        UREF

于UREF。对于差动型任意电平比较器来说，其比                   0           ui

较电平UC就等于基准电压UREF。

2）求和型任意电平比较器                               (UOM

电路如图6（a）所示，这种电路可以判定

输入信号是否达到或超过某个基准电平。在图6             （b）电压传输特性

（a）电路中，输入信号ui和基准信号UREF通过    图5 反向输入差动型任意电平比较器

电阻R1和R2作用在运放的反向输入端。用戴维南定理将它们转化成等效电压源：

和内阻： R′=R1 // R2 , 其等效电路如图6（b）所示。

uo

ui   R1       +15V                         +15V                      +UOM

UREF   R2   2    7              u(i      R(  2     7

µA741   6  uo                       µA741      6  uo         Uc

3       4                      3       4                   0             ui

(15V                          (15V

(UOM

（a）电路图                 （b） 等效电路         （c）电压传输特性

图6（其中R1、R2分别取2k(）

由于u+ = 0，根据输出翻转的临界条件u+ = u( = 0，故由u(i = 0，可求得比较电平：

(4)

# 因此，比较器的输出电压为：

+UOM             ui < UC

uo =                                                     （5）

(UOM          ui > UC

# 电压传输特性如图6 （c）所示。                        +15V

3．窗口比较器                                   2      7

如果要判别输入信号电压ui是否进入某一定    UREF1      A1       6

范围，则可以用图7（a）所示的窗口比较器来进          3      4      D1

行判别。该窗口比较器是由一个反向输入差动任   ui           (15V            uo

意电平比较器和另一个同相输入差动任意电平比               +15V

较器适当地组合而成。                                2      7      D2        R

假定UREF1> UREF2，则当ui < U REF1时，A1输             A2

出为+UOM，A2输出为(UOM，D1导通，D2截止，    UREF2    3      4

输出电压uo = +UOM；当U REF2 > ui > U REF1时，A1                       (15V

和A2的输出都是(UOM，D1、D2都截止，输出电压        （a）窗口比较器电路

uo = 0；当ui > U REF2时，A1输出为(UOM，A2输出              uo

为+UOM，D1截止，D2导通，输出电压uo = +UOM；                +UOM

其电压传输特性如图7（b）所示。

由图中传输特性可知，当输入电压ui处于UREF1      UREF1    0       UREF2       ui

和UREF2之间时，输出为0，而当输入电压的值处于

UREF1和UREF2之外时，输出为+UOM。注意：在图7        （b）电压传输特性

电路中，运算放大器的输出端不能直接相连，因为    图7 (D1、D2用IN4148，R=1k()

当两个运放输出电压的极性相反时，将互为对方提供低阻抗通路而导致运算放大器烧毁。

4．滞回比较器（施密特触发器）                                 +15V

在任意电平比较器中，如果将集成运放的输         ui        2      7

出电压通过反馈支路加到同相输入端，形成正反                      µA741    6     uo

馈，就可以构成滞回比较器，如图8 (a) 所示。                    3      4

它的门限电压随着输出电压的大小和极性而变。         UREF  R1     R2  (15V

从图8（b）中可知，它的门限电压为：

(a)  滞回比较器

uo

而uo = ±UOM，根据上式可知，它有两个门                        +UOM

限电压（比较电平），分别为上门限电压UH和下

门限电压UL，两者的差值称为门限宽度或迟滞宽

度。即：                                             0   UL         UH             ui

△U=UH – UL                             （6）

当集成运放的输出为+UOM时，通过正反馈支       (UOM

路加到同相输入端的电压为：                              (b) 电压传输特性

图8（R1=2k(，R2 =10k(，UREF =1.5V）

则同相输入端的合成电压为：

= UH（上门限电压）    （7）

当ui由小到大，达到或大于上门限电压UH 的时刻，输出电压uo才从+UOM跃变到(UOM，并保持不变。此时，通过正反馈支路加到同相输入端的电压为：

此时同相输入端的合成电压为：

= UL（下门限电压）   （8）

当ui从大变小，在ui达到或稍小于UL的时刻，输出电压uo又从(UOM跃变到+UOM，并保持不变。

根据（7）和（8）式，可求得迟滞宽度为：

(9)

由上式可知，迟滞宽度与参考电压UREF无关，改变R1或R2的值，就可以改变门限电压或迟滞宽度△U的大小。

若UREF = 0 ，图8 就成为零电平施密特触发器，其上门限电压UH为：

(10)

下门限电压UL为：                         (11)

迟滞宽度△U仍然由（9）式决定，与UREF无关。

四．实验设备

| 名 称 | 型 号 与 规 格 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 示波器 | 日立V—252 | 1 |
| 直流稳压电源 | JWD—2型 | 1 |
| 函数发生器 | GFG—8016G | 1 |

- 实验内容

1．零电平检测器的设计与测试

用(A741设计一个接有限幅器的反相输入零电平检测器。输入频率f ＝300Hz的正弦信号，逐渐增大ui的值，直到输出信号为正、负相间的方波。利用示波器观测输入波形ui、输出波形uo和电压传输特性。

2．任意电平比较器的设计与测试

1）用(A741设计一个接有限幅器的反相输入差动型任意电平比较器。UREF1 =1.5V，输入频率f ＝300Hz的正弦信号，逐渐增大ui的值，直到输出信号为正负相间的方波。利用示波器观测输入波形ui、输出波形uo和电压传输特性。

2）用(A741设计一个接有限幅器的反相输入求和型任意电平比较器。UREF1 =1.5V， 输入频率f＝300Hz的正弦信号，逐渐增大ui的值，直到输出信号为正负相间的方波。利用示波器观测输入波形ui、输出波形uo和电压传输特性。             +15V

3．窗口比较器的设计与测试              +15V        2      7

用(A741设计一个窗口比较器（参考图                     A1           6

9电路，图中：R=1k(，R1=10k(，R2=4k(，           R1               3      4       D1

R3=1k(，D1、D2为IN4148）。UREF1=5V，    UREF1     ui              (15V               uo

UREF2 =1V，输入频率f＝300Hz的正弦信号，      R2             +15V

逐渐增大ui的值，直到输出信号为正负相间  UREF2           2      7       D2         R

的方波。利用示波器观测输入波形ui、输出        R3                       A2            6

波形uo和电压传输特性。                                3       4

4．滞回比较器的设计与测试                              (15V

用(A741设计一个任意电平反相施密特         图9  窗口比较器实验电路

触发器，要求uop-p=±UZ。输入频率f＝300Hz的正弦信号，逐渐增大ui的值，直到输出信号为正负相间的方波。利用示波器观测输入波形ui、输出波形uo和电压传输特性。

- 实验报告要求

1．画出每个标有元件值的实验电路图。

2．画出所观测到的输入、输出波形和电压传输特性曲线。并计算出每个实验内容的比较电平。

3．计算出滞回比较器的上门限电压UH和下门限电压UL。